## Slide 1
DEFESA CIVIL DO AMAZONAS
CEMOA
Centro de Monitoramento e Alerta — a sala de operações dos 62 municípios em um só painel.
• Alertas, cota fluvial, chuva e risco no mesmo posto
• Dados ao vivo: CEMADEN, ANA, App SELVA e boletim CEMOA
• Chuva intensa: só o operador classifica
• Alagamento, movimento de massa e qualidade do ar: limiares automáticos
Abrir apresentação no painel
Início
Próximo
Painel

## Slide 2
AGENDA
Roteiro desta reunião
Clique no tema para ir ao slide. Os botões amarelos abrem o produto correspondente no CEMOA.
Modo apresentação (ao vivo)
Chuva intensa
Alagamento
Movimento de massa
Qualidade do ar
Sala de situação
Boletim
Meteorologia
Gestão de risco
Início
Próximo
Painel

## Slide 3
PAINEL DE ALERTAS
Chuva intensa
Somente o operador define o grau (clique, lote ou polígono). Os acumulados de 1 h e 6 h apoiam a fila do plantão, sem pintar o mapa sozinhos.
• Clique no município
• Classificar em lote (tecla L)
• Polígono para mancha
Abrir chuva intensa
Início
Próximo
Painel

## Slide 4
PAINEL DE ALERTAS
Alagamento
A plataforma classifica ao atingir o limiar de 1 h. Interior 20 / 40 / 70 mm/h. Manaus: severo acima de 20 mm/h. O operador pode alterar depois.
Abrir alagamento
Início
Próximo
Painel

## Slide 5
PAINEL DE ALERTAS
Movimento de massa
Classificação automática pelo acumulado de 24 h em municípios com setor mapeado. Interior 50 / 85 / 140 mm. Manaus: severo acima de 30 mm/24 h.
Abrir movimento de massa
Início
Próximo
Painel

## Slide 6
PAINEL DE ALERTAS
Incêndio e qualidade do ar
O App SELVA classifica o município com MP2,5 em tempo real (atual, 10 min ou 1 h). Não usa a média de 24 h. Boa não colore o mapa.
• Faixas: Boa 0–15 · Moderada 15–50 · Ruim 50–75 · Muito ruim 75–125 · Péssima >125 µg/m³
Abrir qualidade do ar
Início
Próximo
Painel

## Slide 7
SALA DE SITUAÇÃO
O mapa no tamanho da parede
No painel, use Sala de situação para ocultar cabeçalho e lista. Restam o Amazonas, os totais do grau e o cronômetro.
Abrir painel de alertas
Início
Próximo
Painel

## Slide 8
BOLETIM HIDROLÓGICO
Estiagem e inundação
Cota do dia, status por calha e classificação em lote: cole os municípios por extenso, como no painel de alertas.
Abrir boletim
Início
Próximo
Painel

## Slide 9
METEOROLOGIA
Chuva no estado, agora
Mapa de acumulados CEMADEN (1 h, 6 h, 24 h e 72 h), com ANA onde não há pluviômetro, e satélite de apoio.
Abrir meteorologia
Início
Próximo
Painel

## Slide 10
GESTÃO DE RISCO
IRE e IRG para priorizar
Índice dos 62 municípios e PNG institucional com os 10 primeiros de cada risco. O índice não altera o grau dos alertas.
Abrir gestão de risco
Início
Próximo
Painel

## Slide 11
DEFESA CIVIL DO AMAZONAS
Pronto para o plantão
O CEMOA concentra o monitoramento, a classificação e o produto cartográfico da operação.
• Painel ao vivo: 127.0.0.1:43127/apresentacao
• Chuva intensa e erosão: operador
• Alagamento, movimento de massa e qualidade do ar: automático + ajuste do operador
Abrir apresentação ao vivo
Início
Próximo
Painel